TITRE II

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UX

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

La zone UX couvre les secteurs qui reçoivent des activités diverses, des services, des bureaux, du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration.

Par ailleurs, la zone UX peut recevoir des équipements collectifs d’intérêt général.

#### SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé ou admis sous condition.

ARTICLE UX.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

- Les constructions à usage d’habitation sauf cas visé à l’article UX.2,

- Les constructions à usage agricole.

- les carrières.

- L’implantation d’habitations légères de loisirs, l’installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, et le camping au sens des articles R.111-31 à R.111-46 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs au sens des articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation sauf cas visés à l’article UX.2

- Les édifices cultuels

ARTICLE UX.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Les travaux, installations et aménagements, s’ils sont nécessaires à la vie ou à la commodité des habitants ou utilisateurs de la zone, définis dans le code de l’urbanisme à l’article R.421-23.

- L’habitat est admis si  son existence est justifiée par des considérations de fonctionnement, de surveillance ou de sécurité.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation à condition que le projet, en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, ne soit pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

# SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UX.3 - conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie ouverte à la circulation et en état de viabilité, à l’exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès.

Les caractéristiques des accès doivent satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile, ainsi que de confort de circulation et de manœuvre.

En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Toutes circulations ouvertes au public comporteront un dispositif d’éclairage public.

ARTICLE UX.4 - conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement collectif et individuel.

1) Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et  la défense incendie.

2) Assainissement

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriés est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées.

Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur et le cas échéant, aux prescriptions particulières.

Ces dispositifs devront être conçus  de façon à:

- être mis hors-circuit et la construction directement raccordés au réseau collectif dès que cela sera possible,

- être inspectés facilement.

Le rejet des eaux résiduaires dans le réseau doit subir un pré-traitement de type décanteur-digesteur ou bac-à-graisses.

Eaux pluviales

Les aménagements sur le terrain devront garantir l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif.

L’ensemble des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées devra être collecté, épurés des hydrocarbures et dirigés dans un dispositif collectif apte à réguler les eaux  pluviales, puis rejeté le réseau collectif.

3) Distribution électriques et de télécommunication

Les réseaux de communication et de distribution de l’énergie doivent être enfouis.

ARTICLE UX.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règles.

ARTICLE UX.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 6 mètres.

ARTICLE UX.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1/ Prescriptions

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en observant la marge de reculement définie ci-dessous.

En cas d’implantation en limite séparative, des mesures particulières devront être prises afin d’éviter la propagation des incendies.

2/ Marge de reculement

La distance par rapport aux limites séparatives comptée horizontalement de tout point de la façade d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

ARTICLE UX.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance entre deux constructions  non contiguës doit être au moins égale à 4 mètres.

ARTICLE UX.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions de toute nature ne doit pas être supérieure à 50 % de la superficie du terrain. Cette disposition n’est pas applicable, dans la limite de l’emprise préexistante, en cas de reconstruction d’un bâtiment après sinistre.

ARTICLE UX.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, autres que les annexes isolées, est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage, acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus .

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.

La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder, par rapport au sol naturel 14 mètres.

ARTICLE UX.11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

L’aspect extérieur des constructions doit assurer l’intégration paysagère, architecturale et urbaine de celles-ci.

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les enseignes ne doivent pas dépasser la hauteur des constructions.

Les clôtures seront constituées d’un grillage (les murs, murets ou tout autre dispositif de clôture sont interdits, excepté les dispositifs d’accès : portes, portails) doublé intérieurement ou extérieurement d’écran végétal, conformément à l’article UX.13 ci-après.

La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2, 50 m.

ARTICLE UX.12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.

Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher hors œuvre brute des constructions existantes si leur affectation reste inchangée.

Les normes de stationnement fixées ci après doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

- toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière,

- quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la SHON, le nombre d’emplacement de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranches de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 par place inclus les aires de manœuvre et les voiries desservant les places de stationnement ; le calcul doit être arrondi à la tranche supérieure.

Constructions à usage d’habitat :

il sera aménagé deux places de stationnement par logement.

Constructions à usage de bureaux :

3 places de stationnement doivent être créées par tranche de 100 m2 de surface hors oeuvre nette réalisée.

Constructions à usage d’activités :

une place de stationnement doit être créé par tranche de 100 m2 de surface hors œuvre nette réalisée.

Hôtels et restaurants :

une place de stationnement doit être créée par:

- chambre d’hôtel construite,

- tranche de 10 m2 de salle collective (restaurants, réception, conférence...) réalisée.

Constructions à usage de commerce :

Au delà de 50 m² de surface de vente, il doit être réalisée 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de SHOB réalisée.

Un nombre de places supplémentaires pourra être imposé pour les construction à usage commercial de forte fréquentation.

ARTICLE UX.13 - OBLIGATION IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du code de l'urbanisme.

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés et engazonnés. Ils devront être plantés à raison d’un arbre minimum de haute tige (16/18 minimum) pour 100 m² de la surface d’espaces verts.

Dans le cas de stationnements à l’air libre, ceux-ci devront être paysagés à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement.

Les clôtures en bordure des voies et en limites séparatives devront être doublées d’un écran végétal.

Traitement des haies :

Trois types de haies sont possibles :

- Haie de charmille en 60 / 80, containers ou mottes, plantée en quinconce (3 u / ml)

- Haie de feuillus persistants monospécique : largeur 0,80 m

Viburnum tinus, Lauriers palmes, Eleagnus ebengei…, en 60 / 80, en mottes ou containers

- Haie libre fleurie : mélange de végétaux variés en 60 / 80

Largeur de 1,5 m à 2 m (plantation en quinconce)

Mélange type :

Caducs : Noisetier 6, Forsythia 7, Viburnum opulus 8, Weigelia 9, Cornouiller 10, Lilas 11…

Persistants : Viburnum tinus 1, Houx 2, Mahonia charity 3, Photinia glabra 4, Choisya ternata 4, Prunus lusitanica 5…

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UX.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de COS